# Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2007 г. N 9131

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2007 г. N 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

ГН 2.6.1.2159-07

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы "Содержание техногенных радионуклидов в металлах. ГН 2.6.1.2159-07" (приложение).

2. Ввести в действие гигиенические нормативы "Содержание техногенных радионуклидов в металлах. ГН 2.6.1.2159-07" с 1 апреля 2007 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

# Приложение

Утверждено

Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 8 февраля 2007 г. N 5

2.6.2. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В МЕТАЛЛАХ

Гигиенические нормативы

ГН 2.6.1.2159-07

## I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие гигиенические нормативы регламентируют содержание техногенных радионуклидов в металлах и изделиях на их основе, предназначенных для неограниченного использования на территории Российской Федерации.

1.2. Гигиенические нормативы разработаны на основе требований "Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1.799-99" <*>.

--------------------------------

<*> Не нуждаются в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 01.06.2000 N 4214-ЭР.

1.3. Требования гигиенических нормативов являются обязательными для всех граждан (физических лиц), индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство и реализацию металлов и изделий на их основе.

1.4. Действие настоящих гигиенических нормативов не распространяется на лом черных и цветных металлов, обращение с которыми регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами "Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. СанПиН 2.6.1.993-00" <*>.

--------------------------------

<**> Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2001, регистрационный N 2701.

## II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В МЕТАЛЛАХ

2.1. К неограниченному использованию на территории Российской Федерации допускаются металлы и изделия на их основе, содержащие любой радионуклид с удельной активностью не более 0,3 кБк/кг.

2.2. Для отдельных радионуклидов установлены более высокие допустимые уровни удельной активности в металлах, допускающие их неограниченное использование. Они приведены в таблице 2.1.

### Таблица 2.1

Максимальные удельные активности радионуклидов в металлах, при которых допускается их неограниченное использование на территории Российской Федерации:

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│  Радионуклид  │         Допустимая удельная активность         │

│               │                   ДК , кБк/кг                  │

│               │                     i                          │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│    54         │                                                │

│      Mn       │                      1,0                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│    65         │                                                │

│      Zn       │                      1,0                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│    94         │                                                │

│      Nb       │                      0,4                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│106     106m   │                                                │

│   Ru +     Rh │                      4,0                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│125     125m   │                                                │

│   Sb +     Te │                      1,6                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│   134         │                                                │

│      Cs       │                      0,5                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│137     137m   │                                                │

│   Cs +     Ba │                      1,0                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│   152         │                                                │

│      Eu       │                      0,5                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│   154         │                                                │

│      Eu       │                      0,5                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│ 90     90     │                                                │

│   Sr +   Y    │                     10,0                       │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│   226         │                                                │

│      Ra       │                      0,4                       │

└───────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

2.3. При наличии в металле (изделии на его основе) смеси радионуклидов неограниченное использование его на территории Российской Федерации возможно при выполнении следующего соотношения:

A

N     i

SUM ----- <= 1,

i=1  ДК

i

где: N - число различных радионуклидов в металле;

A   -  удельная  активность  i-того  радионуклида  в металле в

i

кБк/кг;

ДК    -   значение   допустимой   удельной  активности  i-того

i

радионуклида в металле, приведенное в таблице 2.1, в кБк/кг.

Для   всех   радионуклидов,   которых   нет   в  таблице  2.1,

используется значение ДК  = 0,3 кБк/кг.

i