РАДИОМЕТР

# ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

# "ИК-метр"

ПАСПОРТ

БВЕК. 43 1121.03 ПС

Москва, 2012 г.

- Основные сведения об изделии

  - Радиометр теплового излучения  «ИК-метр»

Заводской номер

Дата изготовления

Предприятие-изготовитель ООО  «НТМ-Защита»

Свидетельство RU.C38.001.A № 49781

Срок действия до 01 февраля 2018г.

1.2. Радиометр зарегистрирован в Госреестре средств измерений под  №52648-13 и допущен к применению в РФ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Метрологические характеристики:

| Диапазон измерений энергетической яркости, Вт/(ср· м2) | от 165 до 5000 |
| --- | --- |
| Диапазон измерений интенсивности теплового излучения (теплового потока), Вт/м2 | от 10 до 2500 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ± 6,0 |

| 2.2 Время установления рабочего режима, с | 10 |
| --- | --- |
| 2.3 Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи, час: | 8 |
| 2.4 Масса измерителя, кг измерительно-индикаторного блока сенсометрического щупа | 0,2 0,15 |
| 2.5 Габаритные размеры, мм: - измерительно-индикаторного блока - сенсометрического щупа | 130×75×25 200×30(D) |
| 2.6 Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,2 |
| 2.7 Средний срок службы, лет | 7 |

2.8.Условия эксплуатации:

| - температура окружающего воздуха, °С | от минус 20 до плюс 55 |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха при плюс 25 (С, % | до 90 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки измерителя входят:

| Измерительно-индикаторный блок | 1 шт. |
| --- | --- |
| Сенсометрический щуп | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Сумка укладочная | 1 шт. |
| Методика поверки | 1 экз. |

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

4.1. Гарантийный срок эксплуатации Радиометра устанавливается 2 года со дня ввода его в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.3. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого Радиометр не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течение всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. Консервация Радиометра производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15 до +40 °С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация Радиометра производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты ВЗ-10.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

5.3. По конструктивному признаку измеритель относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Радиометр теплового излучения «ИК-метр»

Зав. № ___________

Упакован ООО «НТМ-Защита» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	      личная подпись		фамилия, имя, отчество

год, месяц, число

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиометр теплового излучения «ИК-метр»

Зав.№ _____________

соответствует техническим условиям  ТУ 43 1121 – 001 -18446736 – 12

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска (        ( 			 201  г.

МП

Представитель ОТК

(        ( 			 201  г.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. При отказе в работе или неисправности Радиометра в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен акт по форме приложения А и необходимости ремонта и отправки измерителя предприятию-изготовителю по адресу:

115201 г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корпус 4, строение 7, ООО«НТМ-Защита».

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1.  Радиометр теплового излучения  «ИК-метр»

введен в эксплуатацию  “    “                  201     г.

М.П.

подпись и фамилия лица, ответственного

за эксплуатацию изделия

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1.Прибор не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель эксплуатирующей организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ №

“    “                201  .

на

(наименование изделия, заводской номер, дата изготовления)

Комиссия в составе:

Председателя

(фамилия, имя, отчество)

и членов

(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны и представителя

(наименование предприятия-изготовителя, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием изделия установила:

1.

(излагается суть претензии)

2. Изделие с начала гарантийного срока наработало

3.

описание внешнего проявления отказа; дата отказа; предполагаемая причина  отказа;

причина отказа; условия эксплуатации, в которых произошел отказ)

Заключение комиссии

Подписи: